1. Introduction

Le lac de la littérature se situe dans l’ensemble architectural du vestige cultural – historique du temple de la littérature  – Quoc Tu Giam. En 2005, le lac de la littérature a été réparé, restauré et amélioré par le Comité populaire municipal de Hanoi. Pourtant, le projet ne s’arrête qu’à la construction du quai pour empêcher l’évacuation des eaux d’égout dans le lac et qu’à la plantation davantage des plantes d’agrément afin de créer un bon paysage naturel autour du lac.

À l’heure actuelle, il existe encore une question d’actualité : les eaux dans ce lac sont gravement contaminées par certaines causes comme les suivantes :

- Phénomène de dépôt des déchets organiques (la couche de dépôt des déchets organiques peut être mesurée de un à deux mètres), ce qui entraîne le phénomène du chyle extrêmement puissant dans ce lac.

- Naissance des algues toxiques avec une grande densité, provoquant une odeur méphitique qui n’est pas encore efficacement résolue.

En 2008, étant autorisée par le Comité populaire municipal de Hanoi et le Service culturel de Hanoi, la société par action de Vert s’est effectuée à traiter les eaux polluées du lac de la littérature. Jusqu’à maintenant, après un an de traitement, l’environnement et le paysage du lac ont été bien améliorés. Les indices de qualité d’eaux comme BOD5, COD, azote total, phosphore total, algues… se sont tous accordés avec le critère national TCVN: 5945-2005 (Certifié par le Centre d’observatoire, d’arpentage et d’analyse environnementale de Hanoi, le Centre de haute technologie et l’Institut de Technologie environnementale, 2009).

En vue de maintenance et de renforcement de la conscience de la communauté locale dans la protection de l’environnement en général et celle du lac de la littérature en particulier, la société par action de Vert a proposé le projet  « Maintenir la protection environnementale dans la zone du lac de la littérature avec la participation active de la communauté locale ».

| Le lac de la littérature avant le traitement | Le lac de la littérature après le traitement |
| --- | --- |

2. Approche, but et contenu du projet

2.1. Approche

Maintenir la qualité d’eaux du lac de la littérature en se basant sur le point de vue de la variété biologique, rétablissement de l’équilibre écologique. Appuyer sur des intérêts de la communauté et des activités réalisées avec la communauté locale afin de changer de sa conscience concernant l’environnement. D’où vient la façon de traitement avec l’environnement étant donnée par la communauté elle-même.

2.2. But

Maintenir la protection environnementale de la surface d’eaux et du paysage autour du lac de la littérature après le traitement pour renforcer l’importance de la communauté locale dans la protection environnementale.

2.3. Contenu

Première étape: Créer un groupe d’intérêt communautaire sur le lac de la littérature

Deuxième étape: Donner des conseils pour monter davantage un système d’oxygénation

Troisième étape: Compléter davantage des plantes hydroponiques, renforcer la variété biologique (compléter selon le principe de “masse” des plantes hydroponiques). Surveiller strictement la quantité et l’espèce des poissons dans le lac (selon le principe de “profiter systématiquement des étages alimentaires”).

Quatrième étape: Suivre régulièrement la qualité d’eaux du lac avec un organe spécialisé (le Centre d’observatoire, d’arpentage et d’analyse environnementale de Hanoi)

Cinquième étape: Compléter à temps des produits chimiques lors de la naissance des signes anormaux concernant l’environnement aqueux: abondance des algues, des aliments pour poissons... Selon les mesures suivantes:

- Compléter LTH-100 (Produit ayant reçu le Licence de Solution utile sur l’environnement délivré par le Département de propriété intellectuelle)

- Compléter des poudres absorbeurs LTH-68

- Compléter des micro-organismes décomposés à droite du fond

Sixième étape: Renforcer les activités communautaires avec la population locale: association des femmes, des jeunes... sur l’importance de la maintenance du paysage naturel autour du lac de la littérature.

Septième étape: Faire le bilan du modèle de protection du paysage du lac avec la participation active de la communauté locale après un an de réalisation.

3. Procédés à réaliser

1.Création du groupe d’intérêt communautaire

La réalité a prouvé que chaque activité, ayant pour but de service à l’intérêt communautaire mais n’ayant pas reçu des participation de la communauté locale, n’a pas atteint son efficacité, particulièrement dans le secteur environnemental. L’efficacité n’a pas seulement gravement baissé mais encore entraîné des effets inverses dans le domaine.

La participation de la communauté locale dans la protection environnementale des lacs exige un commencement dès le début des activtés. Le peuple doit être au courrant des informations concernant des causes de la pollution aquatique, les étapes de traitement de cette pollution, des intérêts et des valeurs esthétiques du paysage dont la communauté ont bénéficiés, d’où vient l’engagement de protection environnementale des lacs.

L’amélioration de la conscience sur la protection environnementale de la population autour du lac étant une tâche tellement difficile, exige une participattion des établissements étatiques gérant la protection environnementale locale. Comme le Service de Protection environnementale, le Service des Ressources et d’Environnement du Hanoi sont des organismes spécifiques qui assument la responsabilité de l’amélioration de conscience des communautés de Hanoi, la participation du Service de protection environnementale apporte un effet bien significatif pour la maintenance et la protection du paysage et de l’environnement de la capitale en général, une garantie de la gestion efficace des lacs après le traitement et la bonifiation en particulier.

L’organisation de la pisciculture dans le lac de la littérature après le traitement  est une bonne expérience à vulgariser dans le peuple pour équilibrer la variété biologique de la zone aquatique, renforcer la capacité de porteur ou d’auto-antiseptique du lac de la littérature, créer un beau paysage avec des valeurs esthétique ainsi que des revenus, cequi contribu à la protection environnementale de la capitale. On peut définir les responsabilités des parties concernantes dans ce domaine comme les suivantes:

Responsabilité du groupe d’intérêt dans le surface du lac:

- Mener la pisciculture afin de bénéficier de ressources des produits aquatiques, ou bien de créer des revenus grâce au service de pêche comme loisirs.

- Créer d’emplois à la communauté locale.

- Assurer la qualité d’eaux du lac, ne pas jeter des ordures et des déchets dans le lac.

- Contrôler les plantes aquatiques du lac.

2. Mettre en place et en fonction le système de pompe d’oxygène en créant le beau paysage du lac

À ce moment, il existe 2 pompes d’oxygène dans le lac de la littérature fonctionnant pour ce but. Pourtant, il est nécessaire de mettre en place 2 systèmes de plus à l’intérieur du lac (dans la zone en derrière de l’île de Minh Chau) pour amélier la capacité d’auto-antiseptique du lac.

La base scientifique et le principe de fonction de la pompe d’oxygène pour créer le beau paysage du lac sont présentés comme suits:

Les composants et les caractéristiques des eaux d’égout influencent beaucoup à l’écologie du lac.Si trop de déchets sont introduits dans le courant du lac, à cause du processus d’oxydation biologique qui se produit rapidement, la quantité d’oxygène dans l’eau sera de plus en plus épuisée, les matières organiques qui contiennent de carbonne seront décomposées en anaérobie, créant CH4, CO2, et H2S  qui provoque la puanteur.

De plus, si l’eau dans ce lac contient beaucoup de substances nutritionnelles comme C, P, N, le développement explosif des espèces d’algues provoquera le phénomène d’abondance nutritive. En réalité, plusieurs lacs à Hanoi font face maintenant à ce problème, et ils sont de plus en plus pollués. Donc, l’augmentation de teneur d’oxygène solubre dans l’eau apporte une grande signification pour éviter de mauvais effets des lacs riches en nutrition.

Certaines réactions se produisent dans l’eau comme suit quand la teneur d’oxygène solubre y est augmentée.

Biomass (organique)  + O2       =      CO2 + H2O

L’augmentation d’oxigène solubre dans l’eau crée des conditions optimales pour les activités des micro-organismes et des animaux aquatiques. Les micro-organismes fonctionnent pour faire baisser les substances nutritionnelles comme C, N, P dans l’eau, cequi contribue à la baisse de niveau de pollution d’eau car il constitue le processus d’auto-antiseptique dans les lacs et étangs.

| Pompe fournissant d’oxygène | Plantes aquatiques |
| --- | --- |

3. Compléter des faunes et flores aquatiques

Mettre un nombre de poissons au lac selon la structure d’espèce déterminée en se basant sur les résultats des examinations et des analyses de l’établissement spécialisé en produits aquatiques (Le Centre de recherche des produits aquatiques – L’Institut de la pisciculture des produits aquatiques). Le principe appliqué: profiter au maximum de la capacité, du comportement et des conditions de vie des espèces de poissons comme par exemple: des clarias qui vivent au fond du lac, prennent des corps organiques comme leur alimentation; des hypophthalmichtys et des labéos vivent dans la surface et au milieu du lac et leur aliments sont des plantes éphémères.

Planter quelques plantes aquatiques comme: phyllostachys aquatiques, nénuphars, ophiopogons, liserons d’eau, enhydres... Ce sont des plantes qui sont démontrées qu’ils ont la capacité de faire baisser de métaux pesants et N, P dans l’eau, créant la variété du lac et l’équilibre écologique de l’eau. La surperficie des plantes aquatiques sont: 8m2 plantes/1000m2 surperficie du lac. À ce moment, la surperficie des plantes aquatiques du lac de la littérature ne répond pas encore au critère ci-dessus. (Le nombre et l’espèce de plantes aquatiques se présenteront dans le devis).

4. Observer et arpenter la qualité d’eau du lac de la littérature

Les indices concernant la qualité d’eau comme: COD, BOD5, total du coliforme, total d’azote, total du phosphore, teneur d’algues dans l’eau... sont évalués par le Centre d’observatoire, d’arpentage et d’analyse des ressources et de l’environnement de Hanoi, relevé du Service de ressources et d’environnement de Hanoi selon le critère: TCVN 5945-2005.

5. Compléter des produits chimiques, micro-organismes lors de la naissance des signes anormaux : la reproduction des algues avec une grande densité, le superflu des substances organiques dans l’eau…

Exécuter le processus de traitement chimique en pulvérisant le liquide LTH-100 et chélate de cuivre pour but principal de minimiser la densité des algues.

Introduire dans le poudre absorbeur LTH-68 des composants organiques, H2S, NH4...

Le poudre absorbeur LTH-68 est un produit ayant des composants de bases qui sont des minéraux comme Diatomite, bentonite et des additifs. Ces derniers sont utilisés très souvent dans les zones de pisciculture. Leur rôle principal est d’améliorer l’environnement de l’eau grâce à l’absorption des déchets organiques, des gaz toxiques nés dans le processus d’oxydation des substances organiques comme H2S, CH4 et NH4. La dose concrète comme suit :

- Compléter 2 kg de micro-organismes chaque mois et 100 kg de poudres absorbeurs LTH 68

- Lors de l’abondance des algues, utiliser LTH-100, chélate de cuivre pour traiter selon cette formule:

(20 litres de LTH-100 + 20 litres de chélate de cuivre + 500 litres d’eau)/1fois de pulvérisation)

Attention: pulvériser bien proportionnellement ce mixte dans la surface du lac!

6. Renforcer les activités avec la communauté locale

La société par action de Vert, en coordination avec Le Centre scientifique – culturel du temple de la littérature Quoc Tu Giam, L’Association des femmes du quartier de Quoc Tu Giam, Le groupe d’intérêt du lac et le peuple, participe à critiquer des actes inconscients, notamment la jette des déchets dans le lac des visiteurs du temple. Selon la constatation du peuple, depuis qu’on fait propre le lac de la littérature, le nombre des personnes qui jettent des déchets dans le lac est nettement baissé. Le peuple dans la communauté locale a souvent critiqué ces mauvais actes, ce qui montre que la conscience communautaire sur la protection environnementale est bien améliorée à côté des bénéfices tirés de l’efficacité du modèle pour le peuple.

7. Évaluer, faire le bilan, tirer des expériences et vulgariser le modèle

Il constitue la dernière étape dans tout le processus. L’efficacité du modèle est évaluée dans la réalité par le service concernant, l’établissement scientifique et du peuple bénéficiant de ce modèle. Les résultats du bilan contribuent une grande signification car ils surmontent des points faibles et font valoir des avantages dans les modèles qui suivent.

Annotation:	- Illustration 2: Pulvériser LTH-100 dans le lac

- Illustration 3: Les algues sont mortes après le traitement avec LTH-100

- Illustration 4: Mettre des poissons dans le lac de la littérature

- Illustration 5: Le représentant du peuple répond à l’interview de la chaîne de télévision VTV1 sur l’efficacité du modèle.

4. Le devis sur les crédits budgétaires pour la maintenance de l’environnement et du paysage autour du lac de la littérature

| N0 | Contenu de la somme | Unité | Quantité | Prix | Coût total (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ÉQUIPEMENT À INVESTIR AU COMMENCEMENT | 36,610,000 |
| 1 | Caddie | Pièce | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | Tête de pompe (modèle réservé à laver la voiture) | Pièce | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 3 | Conduit (à pompe) | Ensemble | 5 | 150,000 | 750,000 |
| 4 | Tête de tuyau de pompe | Pièce | 2 | 120,000 | 240,000 |
| 5 | Tête du moteur électrique | Pièce | 1 | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 6 | Annexes adjointes | Ensemble | 2 | 2,200,000 | 4,400,000 |
| 7 | Tonneau à produits chimiques | Pièce | 2 | 250,000 | 500,000 |
| 8 | Protection dans le travail (habit, chapeau, lunettes) | Ensemble | 4 | 230,000 | 920,000 |
| 9 | Pompe fournissant d’oxygène | Pièce | 4 | 2,500,000 | 10,000,000 |
| 10 | Fil électrique et annexes adjointes | Ensemble | 4 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| II | FAUNE ET FLORE AQUATIQUES | 47,792,000 |
|  | Masse flottante de plantes aquatiques |  |  |  | 28,992,000 |
| 1 | Étagère en plastique | Pièce | 180 | 20,000 | 3,600,000 |
| 2 | Conduit en plastique de Tiền phong 90- Co | Mètre | 180 | 30,000 | 5,400,000 |
| 3 | Conduit en plastique de Tiền phong 34 – Co | Mètre | 180 | 7,000 | 1,260,000 |
| 4 | Coude 90 | Pièce | 120 | 15,000 | 1,800,000 |
| 5 | Colle | Tube | 90 | 3,000 | 270,000 |
| 6 | Motte en plastique | Pièce | 270 | 600 | 162,000 |
| 7 | Plantes aquatiques |  |  |  |  |
| 8 | Phyllostachys aquatiques | Groupe | 150 | 50,000 | 7,500,000 |
| 9 | Autres plantes aquatiques…. |  | 150 | 50,000 | 7,500,000 |
| 10 | Travail de faire la masse flottant | Journée de travail | 15 | 100,000 | 1,500,000 |
|  | Animaux aquatiques (des espèces d’alevin) |  |  |  | 18,800,000 |
| 11 | Carpes | Kg | 50 | 100,000 | 5,000,000 |
| 12 | Hypophthalmichtys | Kg | 30 | 60,000 | 1,800,000 |
| 13 | Labéos | Kg | 50 | 120,000 | 6,000,000 |
| 14 | Clarias | Kg | 50 | 120,000 | 6,000,000 |
| III | PRODUITS CHIMIQUES, MICRO-ORGANIQUES |  |  |  | 75,600,000 |
| 1 | LTH-100(20 litres chaque mois) | Litre | 240 | 110,000 | 26,400,000 |
| 2 | LTH-68 (100kg chaque mois) | Kg | 2,400 | 8,000 | 19,200,000 |
| 3 | Chélate de cuivre (20 litres chaque mois) | Litre | 240 | 80,000 | 19,200,000 |
| 4 | Micro-organisme (2kg chaque mois) | Kg | 72 | 150,000 | 10,800,000 |
| IV | OBSERVER ET ARPENTER LA QUALITÉ D’EAU |  |  |  | 23,100,000 |
| 1 | Qualité d’eau du lac avec 32 indices | Spécimen | 6 | 3,850,000 | 23,100,000 |
| V | TRAVAILLEURS |  |  |  | 50,400,000 |
| 1 | Traitement avec des produits chimiques (02 journée de travail/01mois) | Journée de travail | 24 | 100,000 | 2,400,000 |
| 2 | Contrôle du lac après le traitement (gardien, service des vidanges) | Mois | 12 | 4,000,000 | 48,000,000 |
| TOTAL | 233,502,000 |

Total du crédit budgétaire en lettre:

(Deux cents trente trois millions cinq cents et deux milles tout juste)

Hanoi, le 10 Juillet 2009

SOCIÉTÉ PAR ACTION DE VERT

Directeur

(Signé et Tamponné)

NguyÔn Phó Tu©n

| MINISTÈRE DES Sciences et DE LA technologie Division de la Propriété intellectuelle | RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM Indépendance – Liberté - Bonheur |
| --- | --- |

Diplôme monopole

Solution utile

N0 727

Nom d’invention:    Produit fabriqué pour traiter l’eau evacuée

Propriétaire du diplôme: 	1. LE THANH HUNG (VN)

Centre de haute technologie, Hoa Lac, Ha Tay

2. (Liste ci-joint)

Auteur: Le Thanh Hung (VN), Nguyen Phu Tuan (VN), Nguyen Van Lang

No. De  demande: 2-2008-00095

Date de déposer la demande: 12.05.2008

Note de protection demandée: 01				Page décrit: 15

Délivré selon la Décision No. 17451/QD-SHTT, au 28.08.2008

A l’efficacité du jour de délivrance à la fin de 10ère année à compter du jour de la demande déposée

P. le Chef de service

Sous-Chef de service

Pham Phi Anh

(Signé et Tamponné)

# Text boxes

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 2

Illustration 3